# Требования

к специальным техническим средствам

обеспечения авиационной безопасности

г. Москва

2011 г.

1. Требования к рентгеновским системам.

1.1 Рентгеновские системы должны иметь туннель размерами достаточными:

- для досмотра ручной клади;

- для досмотра ручной клади и багажа;

- для досмотра багажа, грузов.

1.2 Высота расположения ленты транспортера должна быть:

- для досмотра ручной клади – 50-80 см.;

- для досмотра ручной клади и багажа – 15-20 см.;

- для досмотра багажа, грузов – 15-20 см.

1.3 Грузоподъемность ленточного транспортера должна быть:

- для досмотра ручной клади – не менее 80 кг;

- для досмотра ручной клади и багажа – не мене 100 кг;

- для досмотра багажа – не менее 150 кг.

1.4 Длина загрузочной площадки транспортера, измеряемая от края ленты до входа в досмотровый туннель, должна быть:

- для досмотра ручной клади – не менее 45 см.;

- для досмотра ручной клади и багажа – не мене 70 см.;

- для досмотра багажа – не менее 80 см.

1.5 Параметры обнаружения рентгеновских систем:

- цветное выделение предметов и веществ органического происхождения;

- автоматическое выделение предметов и веществ запрещенных к перевозке путем выделения их на экране монитора, а также подачу при этом звукового сигнала;

- оператор должен иметь возможность выбирать участок изображения и увеличивать его. Полное изображение должно включать, по крайней мере, девять участков, которые можно было бы увеличивать;

- наличие возможности выделения   периметра изображения (контура) объекта, с тем    чтобы он был более четко виден на экране;

- конструкция оборудования должна предусматривать возможность упрощенной установки усовершенствованных компьютерных программ или простого добавления отдельного модуля. Должна также обеспечиваться возможность программирования аппарата через порт ввода. Необходимо, чтобы такой протокол был задокументирован и представлялся специалистам по обслуживанию, когда это требуется;

- программы обработки изображений и управляющие программы должны быть составлены с учетом возможности их легкого  обновления;

- предусмотреть возможность архивирования изображений в доступном формате с последующей возможностью записи на внешние носители;

- возможность индикации в изображении на экране номера оператора, а также времени и даты;

- возможность объединения рентгеновских установок в единую компьютерную сеть;

- наличие программы тренировки операторов с возможностью формирования отчетов об их работе;

- проникающая способность по стали - не менее 20 мм;

- разрешающая способность – не более 0,15 мм медной проволоки;

- линейная скорость ленточного транспорта – не менее 0,2 м/с;

- разрешающаяся способность – не менее 0,33 пар линий/мм;

- градационная характеристика – не менее 256 градации серого поля.

1.6 Ленточный транспортер рентгеновской системы должен иметь возможность без существенных переделок добавлять на каждый из его концов роликовые конвейеры, скаты, а также защитные боковые ограждения, исключающие падение ручной клади, багажа при его входе (выходе) из (в) досмотровый туннель.

1.7 Для удобства транспортировки, перемещения рентгеновская система должна быть снабжена колесами, а для закрепления на рабочих местах должны быть предусмотрены зажимные приспособления или крепления на болтах.

1.8 Рентгеновские системы должны иметь возможность установки пульта управления по обе стороны от установки (возможен вариант отдельного столика) для случаев смены направлений загрузки ручной клади или багажа.

1.9 Рентгеновские системы должны иметь достаточную жесткость конструкции с целью обеспечения стабильности параметра юстировки рентгеновского генератора и диодных линеек при незначительных перемещениях по относительно ровной подстилающей поверхности.

1.10  Каждая рентгеновская система должна иметь возможность как автономной работы, так и возможность   включения ее в локальную сеть для обеспечения следующих функций:

а) На первом этапе:

- подключение к серверу, выполняющему функции архивирования и хранения изображений, а также сбора и обработки статистической информации.

б) На втором этапе:

- оборудование центрального диспетчерского пункта для дистанционного управления процесса досмотра.

1.11 Рентгеновские системы должны обеспечивать безопасность для кино-фото материалов, чувствительностью до 33DIN (ISO 1600)  и магнитных носителей информации при десятикратном пропускании их через рабочую зону. Подтверждается сертификатами или протоколами испытаний.

1.12 Доза рентгеновского облучения единицы багажа не должна превышать 0,15 мР.

1.13 Конструкция рентгеновских систем должна исключить возможность случайного доступа в рентгеновскую камеру во время нормальной работы.

1.14 Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 5 см от внешних панелей рентгеновского оборудования должна быть не более 0,03 мР/с.

1.15 Лентопротяжный транспортер не должен создавать заряды статического электричества, работать бесшумно, не создавать радио помех и нагрева.

1.16 Рентгеновские системы должны иметь контур защитного заземления, исключающий поражение электрическим током, а также защитные блокировки, исключающие воздействие на персонал рентгеновского излучения.

1.17 На рентгеновских системах должны быть транспаранты на русском и английском языках с указанием  положения ручной клади и багажа при установке на ленту транспортера, а также степени опасности (безопасности) для кино и фото пленки.